变电所试验及维修服务采购内容及技术要求

为了安全、经济、合理有序的供电和用电，根据<中华人民共和国电力行业标准DL/T596-2021>、<电力设备预防性试验规程>的规定，我校变电所高低压配电系统，聘请电力设备代维公司进行试验及设备维修服务。

一、参加投标的供应商必须具有承装（修、试）电力设施许可证  承装、承修、承试四级以上资质（响应文件内提供证明材料）。

- 二、主要项目

| 序号 | 名称 | 特征 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器常规检修 | 1.名称:变压器常规检修 2.容量:1250A 工作内容： 1.本体常规检查、维修 | 台 | 4 |
| 2 | 变压器常规检修 | 1.名称:变压器常规检修 2.容量:1000A 工作内容： 1.本体常规检查、维修 | 台 | 2 |
| 3 | 变压器常规检修 | 1.名称:变压器常规检修 2.容量:630A 工作内容： 1.本体常规检查、维修 | 台 | 2 |
| 4 | 变压器交流耐压试验 | 工作内容： 1.绕组连同套管外施交流耐压试验 | 台 | 8 |
| 5 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压成套配电柜常规检修 2.型号:KYN28-12 工作内容： 1.本体常规检查、维修 | 台 | 9 |
| 6 | 真空断路器 | 1.名称:真空断路器常规综合检修 2.电压等级(kV):10 工作内容： 1.本体常规综合检修 | 台 | 7 |
| 7 | 送配电装置系统 | 1.名称:10kV母线 工作内容： 1.母线拆装、检查,搭接面检修,金具检查,补漆,缺陷处理等。 | 段 | 1 |
| 8 | 特殊保护装置 | 1.名称:微机保护装置 工作内容： 1.调试 | 台 | 6 |
| 9 | 低压柜常规检修 | 1.名称:低压柜常规检修 工作内容： 1.本体常规检查、维修 | 台 | 9 |
| 10 | 低压抽屉柜抽屉更换 | 1.名称:0.4kV抽屉间隔 工作内容： 1.拆除 2.安装 | 套 | 5 |
| 11 | 小电器 | 1.名称:配电柜指示灯 工作内容： 1.拆除 2.安装 | 个 | 35 |
| 12 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):10 工作内容： 1.试验 | 根 | 8 |
| 13 | 安全工器具 | 1.名称:10kV验电器 工作内容： 1.安全工器具设备 | 只 | 2 |
| 14 | 安全工器具 | 1.名称:1000摇表 工作内容： 1.安全工器具设备 | 只 | 1 |
| 15 | 安全工器具 | 1.名称:2500摇表 工作内容： 1.安全工器具设备 | 只 | 1 |
| 16 | 安全工器具 | 1.名称:绝缘拉杆 工作内容： 1.安全工器具设备 | 只 | 1 |
| 17 | 绝缘手套 | 1.名称:绝缘手套 工作内容： 1.试验 | 套 | 4 |
| 18 | 绝缘靴 | 1.名称:绝缘靴 工作内容：试验 | 套 | 4 |
| 19 | 接地线 | 1.名称:接地线 工作内容 1.试验 | 套 | 2 |

- 三、主要工作：

- 对变电所内9台高压柜（KYN28-12）及9台低压柜进行常规检修及试验。

- 对变电所内8台变压器进行常规检修及耐压试验，其中包含4台1250kVA变压器，2台1000kVA变压器以及2台630kVA变压器。

- 对变电所内高压柜7台真空断路器进行常规检修，1台VS1真空断路器进行维修。

- 对变电所内9台低压柜进行常规检修，5套低压抽屉间隔进行更换。

- 对变电所内以故障35个配电柜指示灯进行更换。

- 对变电所内8根电缆进行电缆实验。

- 对变电所内安全工器具进行补充，其中包含10kV验电器2只、1000摇表1只、2500摇表1只、绝缘拉杆1只。

- 对变电所内4套绝缘手套与4套绝缘靴进行耐压试验。

- 四、费用：

本校对此服务项目预算金额为：小写￥80000元，大写：人民币捌万元整。

询价响应文件报价金额不得超出预算金额且报价包含全部费用。